Optimalizace trati Beroun-zbiroh (součást III. tranzitního koridoru) zahájena

Zbiroh, 27.3.2009 – Vyšší traťová rychlost 120-130 km/h pro klasické soupravy                a 150-160 km/h pro jednotky s naklápěcí skříní ( v místech, kde jsou již uplatněny prvky modernizace) a pohodlnější přístup k vlakům ve všech stanicích a zastávkách – to a ještě mnohem více přinese optimalizace úseku Beroun - Zbiroh na trati Praha – Plzeň.

Investorem akce je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek k významu stavby uvedl: „Tato trať je součástí transevropského železničního koridoru Paříž–Frankfurt n. M.–Cheb–Plzeň–Praha–Ostrava–Žilina– Košice–Lvov. Optimalizace úseku mezi Berounem a Zbirohem je vůbec první ze série staveb III. koridoru mezi Prahou a Plzní.“

Celková délka rekonstruovaného úseku je 23 647 m – z toho přeložky jsou v délce 7 510 m.  V kilometráži trati se jedná o úsek km 42,264 až km 66,347. Na novém tělese budou zvětšeny poloměry oblouků pro navrhovanou rychlost 120 km/hod. Součástí stavby je také tunelový úsek budovaný z otevřené jámy. Délka tunelu bude 324 m.

„Rekonstrukcí projdou také 4 mosty a 33 propustků. Položeny budou nové koleje s pružným upevněním kolejnice a celkem 46 výhybek. Ve všech stanicích a zastávkách budou postavena nová nástupiště,“ řekl ředitel stavby Daniel Valla ze společnosti Skanska DS a.s.

Ve všech stanicích a zastávkách budou postavena nová nástupiště. Budou rekonstruovány dvě železniční stanice: Zdice a Hořovice a čtyři zastávky: Popovice, Stašov, Praskolesy a Cerhovice. Ve stanicích a na zastávkách budou zřízeny bezbariérové přístupy na nástupiště; ve Zdicích,  Praskolesích,  Hořovicích a v Cerhovicích vzniknou pro zvýšení bezpečnosti cestujících 4 nové podchody. Nástupiště budou mít pro pohodlnější nástup a výstup cestujících nástupištní hranu ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice. Ve Zdicích a Hořovicích vzniknou nová zastřešená ostrovní nástupiště. V rámci stavby bude provedena výměna  trakčního vedení a silnoproudé elektroniky. Zcela modernizováno bude zabezpečovací a sdělovací zařízení. Rekonstrukcí projdou také 4 úrovňové přejezdy. V rámci stavby bude na základě hygienických měření postaveno v obytných zónách 6500 m protihlukových stěn.

Výluky pro realizaci budou pro jednotlivé koleje nepřetržité a jejich délky budou přibližně 70 až 80 dní. Žel. provoz bude realizován jednokolejně.

Dodavatelem stavby je sdružení firem SKANSKA DS a.s., SSŽ a.s. a VIAMONT DSP a.s.

Vedoucím sdružení je SKANSKA DS a.s. Projektantem stavby je Metroprojekt Praha a.s.

Stavba byla zahájena v říjnu roku 2008 a její ukončení je naplánováno na červenec 2011.

Investiční náklady jsou 4,491 mld. Kč. Stavba je financována  prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Optimalizace trati Beroun – Zbiroh je zařazena do seznamu prioritních projektů v rámci Operačního programu Doprava. Na Řídící orgán Operačního programu Doprava byla předložena žádost o spolufinancování této stavby v rámci Operačního programu Doprava z Fondu soudržnosti.

# Stavba  „Optimalizace úseku Beroun - Zbiroh“ je rozdělena na tyto části:

- Beroun – Zdice

- žst. Zdice

- Zdice – Hořovice ( zast. Stašov, Praskolesy )

- žst. Hořovice

- Hořovice – Zbiroh ( zast. Cerhovice )

Poznámka: Stavba nezahrnuje přestavbu železničních stanic Beroun a Zbiroh. Ta bude řešena v rámci dalších návazných staveb.

Harmonogram realizace:

# Rok 2008:

Přípravné práce zejména v úseku Beroun – Zdice ( kol. spojka v odb. Popovice ).

# Rok 2009:

Beroun – Popovice (1. a 2. traťová kolej).

Popovice – Zdice kol. č. 1 a lichá skupina v žst. Zdice, kol. č. 2 a sudá skupina.

V žst. Zdice bude zredukován počet staničních kolejí a bude zrušeno kolejiště bývalého

lokomotivního depa. Zahájení prací na přeložce trati v úseku před zast. Stašov, zastávka

Praskolesy a před žst. Hořovice. Současně budou zahájeny práce na přeložce tunelové

trasy v oblasti Oseka a přeložka v zast. Cerhovice.

# Rok 2010:

Dokončovací práce v žst. Zdice, peronizace žst. Hořovice, pokračování prací na

přeložkách v úseku Hořovice – Zbiroh.

# Rok 2011:

Hořovice – Zbiroh a propojení stávající osy kolejí s kolejemi na přeložkách a tunelu Osek.

Dokončení stavby.

Kontakty pro další informace:

Bc. Pavel Halla                                                       Mgr. Leoš Verner

Tiskový mluvčí SŽDC, státní organizace                Skanska DS, a.s., odd. vnějších vztahů

Dlážděná 1003/7 Praha 1, 110 00                           Bohunická 50/133 Brno

mobil: 602 665 850                                                  mobil: 737 257 897

e-mail: halla@szdc.cz                                              e-mail Leos.Verner@Skanska.CZ