# SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ELEKTRICKÉHO PROVOZU

# NA TRATI LYSÁ NAD LABEM – MILOVICE

Lysá nad Labem, 10. prosince 2009 – Slavnostně zahájen byl dnes elektrický provoz v rámci stavby Elektrizace trati Lysá nad Labem – Milovice. Hlavním rysem této stavby je elektrizace trati pro potřebu zavedení přímých vlaků – (elektrických jednotek) z Prahy do Milovic a zpět. Už od nového grafikonu (13. 12.) tím bude zajištěn maximální komfort a zkrácení jízdní doby pro cestující dojíždějící z Milovic do hlavního města. Investorem stavby je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek uvedl: „Elektrizací tratě je výrazně zvýšena atraktivita a konkurenceschopnost železniční osobní dopravy v regionu. Význam této stavby umocňuje skutečnost, že počet obyvatel města Milovice nad Labem se v posledních letech zdesetinásobil a převážná většina obyvatel využívá právě železniční dopravu.“ Délka rekonstruovaného úseku je 5,07 km. Trať je nyní v celé délce zatrolejována trakčním vedením podle vzorové sestavy „J“ s napětím 3kV. Stavba začíná v km 0,63 na zhlaví železniční stanice Lysá nad Labem a končí v km 5,7 na zhlaví železniční stanice Milovice. Traťová rychlost byla v celém úseku sjednocena na 70 km/h. V železniční stanici Milovice byly provedeny potřebné kolejové úpravy a demontáž stávající koleje č. 1 pro výstavbu nového nástupiště u stávající koleje č. 3. Nástupiště bylo prodlouženo na délku 200 m a upraveno na výšku 550 mm nad temenem kolejnice (pro lepší nástup a výstup cestujících). Upraven bude také přístup na nástupiště.

V traťovém úseku Lysá nad Labem – Milovice byl kompletně rekonstruován železničního svršek na typ tvaru S49 s pružným upevněním, došlo také k výraznějším směrovým a výškovým úpravám kolejí.

Rekonstrukcí prošlo také 6 úrovňových přejezdů, a to v km 0,713, 1,204, 1,490, 2,944, 4,380 a 5,274. Rekonstruováno bylo 7 stávajících propustků a jeden železniční most v km 4,672.

V rámci stavby byla také kompletně zrekonstruována stávající spínací stanice. Ostatní zabezpečovací a sdělovací zařízení a zařízení pro potřebu dálkového řízení provozu je umístěno do upravených prostor stávajících výpravních a technologických budov.

Protihluková opatření jsou řešena na základě akustické studie pouze individuálními opatřeními (výměnou oken) v železniční stanici Milovice. V rámci elektrizace trati a stavebních úprav bylo instalováno nové zabezpečovací a sdělovací zařízení včetně dálkového řízení trati a rekonstrukcí prošly také silnoproudé rozvody a místa křížení sítí nízkého a vysokého napětí.

Dokončení stavby je dle harmonogramu naplánováno na únor 2010. Zhotovitelem je na základě výběrového řízení sdružení firem s názvem  „Sdružení Lysá – Milovice”. Členy sdružení jsou společnosti Elektrizace železnic Praha a.s. (vedoucí sdružení),  Chládek & Tintěra a. s. a  GJW Praha, spol. s r. o. Na realizaci se výrazným poměrem vykonaných stavebních prací na železničním svršku a spodku podílela akciová společnost Viamont DSP.

Celkové náklady na realizaci stavby jsou 264 336 466 Kč. Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury. Celý projekt je výrazně spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Maximální částka poskytnutá Evropskou unií činí 221 330 720 Kč, což je 83,94 % celkových způsobilých nákladů.

Technické údaje:

Traťová třída zatížení					D4

Průjezdný profil – na trati				Z-GC

- v žst. Milovice						Z-GČD

Železniční svršek:

Typ S 49						4 100 m

Nástupiště:

Železniční stanice Milovice				200 m

Pozemní objekty - obestavěný prostor			647 m3

Výstavba TV:

celková délka trakčního vedení				5 450m

Železniční mosty, propustky a podchody:

železniční mosty – rekonstrukce	1 ks

propustky – rekonstrukce	7 ks

propustky – demolice	1 ks

Protihluková opatření:

Individuální protihluková opatření (IPO)						cca 3 objekty

Rekonstrukce přejezdu								6 ks

Další informace:

Bc. Pavel Halla

vedoucí oddělení komunikace

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

tel.: +420 602 665 850

e-mail : halla@szdc.cz